## Slide 1: Redes Industriais
Rede DeviceNet™

## Slide 2: Definição de Devicenet™ pela ODVA
DeviceNet é um protocol da camada de aplicação criada pela Allen-Bradley (atual Rockwell Automation), que funciona sobre a tecnologia CAN (Controller Area Network), desenvolvida pela BOSCH.
A DeviceNet adaptou conceitos da CIP (Common Industrial Protocol) e da tecnologia CAN, o que o torna mais robusto e barato se comparado aos baseados no protocolo RS-485(ModBus e ProfiBus)

## Slide 3: Introdução
DeviceNet é uma rede de baixo nível que proporciona comunicações utilizando o mesmo meio físico entre dispositivos;
Opera com dispositivos analógicos(4-20 mA) e digitais (24VDC)
Desenvolvida pela Allen-Bradley (atual Rockwell Automation) e utiliza o protocolo CAN criada pela BOSCH nos anos 80, sendo esta com foco na industria automobilística.

## Slide 4: Introdução
Padronizado pela ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), criada por quatro companias Omron, Rockwell Automation, Square D and Westinghouse Cutler-Hammer.
Criada inicialmente para a promover a adoção do DeviceNet™ incluindo definições de padrões, estabelecimento de critérios e testes de conformidade*.
*Verifica se o software foi desenvolvido de acordo com padrões, normas, procedimentos e guias de TI.

## Slide 5: Devicenet e o padrão osi
DeviceNet ™
Protocolo CAN

## Slide 6: Protocolo CAN
Metódo de comunicação entre vários dispositivos eletrônicos como sistemas de ignição, suspensão ativa,ABS, controle de marcha, iluminação, ar-condicionado, airbags, trava central, etc, embarcados em um automóvel. Idealizada por Robert Bosch GmbH em 1983.
Percebido o problema de comunicação entre módulos diferentes Bosch criou o novo protocol chamado CAN, provendo mecanismos que foram incorporados ao hardware e software para que cada modulo eletronico pudesse comunicar entre si utilizando um cabo comum.

## Slide 7: Protocolo CAN
Embarcada nos chips;
Principais fabricantes: Intel, Motorola, Siemens;
Produção em larga escala;
Tecnologia aberta.

## Slide 8: Devicenet – meio fisíco
Dois pares de fio em um único cabo:
    Comunicação: Utilizando a técnica de tensão diferencial
    Alimentação : 24V – DC.
Máximo de 64 nós
Terminadores de 121Ω

## Slide 9: Topologia
Em linha ou barramento;
Em árvore;
Em tronco – mais comum. – utiliza cabo de par trançado. Pode chegar a taxa de transmissão de 1 Mbps, porém com uma distância curta de 22,8 m

## Slide 10: Topologia tronco - especificações

## Slide 11: Devicenet - Endereçamento
Possui 64 nós, com destaque para os nós:
0 – Nó de scanner
62 – Nó de interface PC-rede
Demais 62 nós para dispositivos

## Slide 12: Protocolo Devicenet
Dois estados lógicos:
  Bits recessivos (1);
  Bits dominantes (0).
Quadro de Dados CAN
CSMA/NBA – CSMA/CD+ AMP;
Modelo Produtor/Consumidor

## Slide 13: Quadro de dados can
Campo de arbitragem:
Identificador
Utilizado para facilitar o acesso ao meio
Campo de Controle e LEN:
Contém 6 bits sendo 2 deles fixos.
Valor entre 0 e 8, representa o número de bytes de dados.

## Slide 14: Quadro de dados can
CRC:
  16 bits ;
  Utilizado para detecção de erros
Ack:
  1bit;
  Confirmação de envio
EOF (Fim de Quadro)
  7 bits;
  Todos recessivos.

## Slide 15: Camada de acesso ao meio
CSMA/CD with NDA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection with Non-Destructive Arbitration)
  Nó só transmite quando o meio estiver livre;
  Cada nó transmite e escuta o meio, bit a bit;
  Bits dominantes sobrescrevem bits recessivos.

## Slide 16: Exemplo

## Slide 17: Erros de Comunicação
CRC Error:
  Retransmissão de mensagem solicitada
ACK Error:
  Nó receptor escreve ACK em um bit dominante
  Se o bit ACK não for alterado, ocorre retransmissão imediata
Form Error:
  Formato nao esperado de “cabeçalho” ou “rodapé”

## Slide 18: Erros de Comunicação
Bit 1/0 Error:
  Próprio transmissor detecta, bits invertidos
Stuff Error:
  Até o CRC não é possível a presença de 6 bits consecutivos com mesma polaridade, caso ocorra, retransmissão imediata.

## Slide 19: Tipos de Mensagem
I/O Message:
  Mensagens críticas;
  Geradas ponto-a-ponto e multicast;
  Identificadores de alta prioridade;
  Configuração prévia indicando fonte e destino
Explicit Message:
  Mensagens de configuração e diagnósticos de defeitos;
  Ponto-a-Ponto;
  Identificadores de baixa prioridade.

## Slide 20: Tipos de Mensagem

## Slide 21: Grupo de Mensagens

## Slide 22: tipos de Redes
Modelo Mestre-Escravo

## Slide 23: Tipos de redes
Multimestre

## Slide 24: Tipos de redes
Ciclico

## Slide 25: Tipos de redes
Estado

## Slide 26: Conclusão
Desta forma temos:
  Uma rede simples, de fácil configuração.
  Baixo-custo e alto benefício.
  Robusta e de altissíma confiabilidade.